Řešení nového systému školení, zkoušek a certifikace svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1 a operátorů i seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732 i páječů dle ČSN EN ISO 13585

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.)

Dnem 01.06.2014 vznikl v ČR souběh systému školení a certifikace svářečů dle norem ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1. Certifikace se stále provádí zkušebními orgány

a organizacemi dle systému ČSN EN ISO/IEC 17024 přednostně ve svářečských školách, výjimečně ve firmách v souladu s požadavky ČSN EN ISO 3834 a CWS ANB TPA 136.  Zkoušky dle nových kvalifikačních norem bude nutné provádět od 01.11.2015 po skončení platnosti kvalifikací dle stávajících kvalifikačních norem. Nová kvalifikace operátorů a seřizovačů dle ČSN EN ISO 14732 se od 01.06.2014 provádí jen podle systému ČSN EN ISO 14732 a CWS ANB TPA 133/Z3 a nahrazuje systém dle ČSN EN 1418.

Delší termín platnosti zkoušky na Certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 a to 3 roky,

u operátora nebo seřizovače dle ČSN EN ISO 14732 a to až 6 let, oproti nyní kratšímu termínu platnosti zkoušky (oprávnění) na Certifikátu svářeče dle ČSN EN 287-1  i Certifikátu operátora nebo seřizovače dle ČSN EN 1418 a to 2 roky, nutně vyvolá určitá opatření

v činnosti autorizovaných svářečských škol i ve firmách, provozujících tuto kvalifikaci ručního a mechanizovaného i automatizovaného svařování při zhotovování svařovaných konstrukcí i dílců a výrobků i také u zkušebních organizací certifikujících svářečské pracovníky.

Budou se proto muset zavést tato opatření:

- Školení, zkoušky i certifikace svářečů dle ČSN EN 287-1 se budou moci provádět ve svářečských školách a firmách do konce října 2015. Poté od 01.11.2015 bude následovat doběh jejich platnosti po dobu 2 let od data vystavení Certifikátu svářeče.

- Pro provádění školení, zkoušek i certifikace dle ČSN EN ISO 9606-1 (ČSN EN ISO 14732) budou platná nová technická pravidla TPA CWS ANB, nové protokoly, žádosti i smlouvy a ceníky svářečů (operátorů, seřizovačů) k této certifikaci.

- Svářečské dozory (EWE a EWT) svářečských škol a firem, s kvalifikací dle ČSN EN ISO 14731 (osobou odpovědnou za svářečské činnosti nebo zkušebním orgánem zkušební organizace), budou každých 6 měsíců, po dobu platnosti zkoušky 3 let na Certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 ev. na Certifikátu operátora i seřizovače dle ČSN EN ISO 14732 po dobu platnosti zkoušky až 6 let, potvrzovat přezkoušením svářečů prodloužení platnosti zkoušky (oprávnění) svářečů každých 6 měsíců a to na základě jejich trvalé praxe, tj. bez přerušení svářečské činnosti na dobu delší, než 6 měsíců, oproti nyní normami stanovené 2-leté době platnosti zkoušky (oprávnění) na Certifikátu svářeče podle systému ČSN EN 287-1 a operátora i seřizovače dle systému ČSN EN 1418. Rovněž za stejných podmínek budou svářečským dozorem potvrzovány platnosti nových zkoušek na daném Certifikátu svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 nebo operátora i seřizovače dle ČSN EN ISO 14732.

- To vyvolá nutnou úpravu cen za vzdělávání, školení, certifikaci dle ČSN EN ISO 9606-1 i ČSN EN ISO 14732 a to i za přezkušování a také za prodlužování zkoušky (oprávnění) svářečů po 6-ti měsících. Půjde tedy o navýšení cca o 1/3 nynějších cen za tuto činnost prováděnou dle ČSN EN 287-1 i ČSN EN 1418, jak ve svářečských školách, firmách tak i za činnost Zkušební organizace. Toto vše se týká nově zavedeného systému školení, zkoušek i certifikace dle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 14732. Svářeč, operátor i seřizovač musí také dle předpisu normy absolvovat speciální výcvik ve svářečské škole (firemním školícím centru) v souladu s ČSN EN ISO 3834-2 až 4, naučit se provádět kvalitně všechny požadované svarové spoje

u výrobce, tj. na všech u něho vyráběných svařovaných produktech – konstrukčních dílcích, konstrukcích výrobků a zařízení. Zvýšení cen je nutné pro udržení a zabezpečení kvalitního systému vzdělávání, školení i také certifikace svářečského personálu v těchto pověřených a oprávněných i také autorizovaných vzdělávacích a školících centrech (ev. ATB) . Také je to potřebné i nutné pro lepší připravenost svářečů k provádění zvýšené úrovně kvality svarových spojů na výrobcích, neboť stupně kvality svarů ( „B, C, D“) dle ČSN EN ISO 5817  i ČSN EN ISO 10042, požadují všechny níže uvedené výrobkové a také harmonizované normy. Normy požadují dále i vyšší stupně přesnosti (rozměrové  i tvarové tolerance) prováděných dílců a konstrukcí výrobků dle požadavku ČSN EN ISO 13920  (A, B, C, D, E, F, G, H) a přesnější tolerance i mezní úchylky svařených dílců dle požadavku  ČSN EN ISO 2768-1 (f, m, c, v) a ČSN EN ISO 2762-2 (H, K, L) na hotových výrobcích.

- Stejný systém školení a zkoušek operátorů a seřizovačů pro mechanizované a/nebo také automatizované svařování se bude provádět dle ČSN EN ISO 14732, kde platnost zkoušky (oprávnění) na Certifikátu o zkoušce operátora nebo seřizovače je až 6 let. Certifikace se stále provádí zkušebními orgány a organizacemi dle systému ČSN EN ISO/IEC 17024. Svářečské dozory (EWE a EWT) svářečských škol a firem,

s kvalifikací dle ČSN EN ISO 14731 (tj. osoby odpovědné za svářečské činnosti nebo zkušební orgán zkušební organizace), budou každých 6 měsíců, po dobu platnosti zkoušky až 6 let na Certifikátu svářečského operátora nebo seřizovače dle systému ČSN EN ISO 14732, potvrzovat přezkoušením operátorům a seřizovačům na certifikátu každých 6 měsíců prodloužení platnosti zkoušky (oprávnění) a to na základě jejich trvalé praxe, tj. bez přerušení svářečské činnosti na dobu delší, než 6 měsíců. Předpokládá se, že bude mít operátor nebo seřizovač stále trvalou průmyslovou praxi pro svoji kvalitní činnost na svařovaných výrobcích.

- Stejný systém školení a zkoušek páječů se bude nadále provádět dle již zavedené a platné ČSN EN ISO 13585 (nahradila ČSN EN 13133), kde platnost zkoušky (oprávnění) na Certifikátu o zkoušce páječe je 3 roky. Svářečské dozory (EWE

a EWT) svářečských škol a firem, s kvalifikací dle ČSN EN ISO 14731 (tj. osoby odpovědné za svářečské činnosti nebo zkušební orgán zkušební organizace), budou každých 6 měsíců, po dobu platnosti zkoušky 3 let na Certifikátu páječe dle systému ČSN EN ISO 13585, taktéž potvrzovat přezkoušením páječům každých 6 měsíců prodloužení platnosti zkoušky (oprávnění) na Certifikátu o zkoušce páječe a to na základě jejich trvalé praxe, tj. bez přerušení páječské činnosti na dobu delší, než 6 měsíců. Předpokládá se, že bude mít páječ stále trvalou průmyslovou praxi pro svoji kvalitní činnost na pájených výrobcích.

- Praxe a zručnost svářečů i svářečských operátorů i páječů jsou základními předpoklady pro dodržení stanovené kvality svarových (pájených) spojů dle ČSN EN ISO 3834-2 až 4 i ČSN EN 1011-1 až 8, předepsané ve výrobkových a také harmonizovaných normách (technicky určených normách) pro kovové dílce i rovněž konstrukce výrobků, technická zařízení plynová, tlaková, elektrická, zdvihací, dopravní, chemická a energetická aj. (např. vyráběná dle daných požadavků ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN 732603, ČSN 73 2604, ČSN EN 15085, ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953, ČSN 690010, ČSN EN 12732, ČSN 386461, ČSN 386479, ČSN EN 1775, ČSN EN 1594, ČSN EN 12007, ČSN EN 15001, ČSN EN 1918, ČSN EN 286, ČSN EN 14025, ČSN EN 14075, ČSN EN 12542, ČSN EN 12493 aj.).

Všechny svarové spoje namáhané staticky, cyklicky, dynamicky, kavitačně, erozně, abrazně, dilatačně, křehko-lomově aj. provozně namáhané, musí být prováděny kvalifikovanými svářeči, operátory nebo páječi dle požadavků ČSN EN ISO 3834-2 až 4 i ČSN EN 1011-1 až 8 a výše uvedených norem i také dle kvalifikovaných svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS) doložených certifikáty WPQR (BPAR) dle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609 a ČSN EN ISO 15614, ČSN EN 13134 aj.). Také musí být vždy ve výrobních firmách a společnostech, pro dodržení požadované kvality svařovaných (pájených) dílců, konstrukcí, výrobků, prováděny

a rovněž protokolárně dokladovány předepsané kontroly i zkoušky dle požadavku (předpisu) výrobkových a rovněž také harmonizovaných (technicky určených) norem a dle metodiky normy ČSN EN ISO 17635 a souvisejících norem.